Инструкциите OPEN и CLOSE

Преди файл да бъде достъпен за четене, той трябва да бъде създаден и свързан със съответното устройство. Това става с инструкцията OPEN (openlist), където openlist е списък на спецификации, разделени със запетая. След извършване на работа с файла, той се затваря с инструкцията CLOSE(u), където u е номерът на устройството. Например, програма, която трябва да отвори файл с име dat.txt, да прочете записа в него и да го съхрани в променливата А, да затвори файла и да изпечата съдържанието на А на екрана, изглежда по следния начин:

OPEN(1,FILE=’DAT.TXT’)

READ (1,*) A

CLOSE(1)

WRITE(*,*) ‘rez=’,A

Инструкцията DO

За многократно изпълнение на една и съща част от програмата се използва инструкцията за цикъл DO. Тя има следния формат:

DO n i = m1, m2, m3

Където n е номер на етикет на изпълняема инструкция, i - неиндексирана цяла променлива, m1 - началната стойност на брояча, m2 - крайната му стойност, m3 - стъпката (при липса на стъпка, тя се счита равна на 1). Стойностите на m1, m2, m3 могат да бъдат цели или реални числа.

Циклите обикновено завършват с фиктивната инструкция CONTINUE, пред която стои етикетът n и се изпълняват до i = m2.

Пример:

PROGRAM SUMA

REAL SUM

INTEGER I

SUM=0.

DO 20 I=1,10,1

SUM=SUM+I

20 	CONTINUE

WRITE(*,*) SUM

END

Програмата ще пресметне сумата на аритметичната прогресия с първи член 1, последен 10 и стъпка 1.

Индексирани променливи. Работа с масиви

При работа с масиви от данни е удобно да се работи с индексирани променливи. Декларирането на променливите става по следния начин:

REAL GAMMA(10,2) двумерен масив от реални числа, с размерност 10 реда и 2 стълба

INTEGER NUM(10) едномерен масив от цели числа (вектор-стълб), с размерност 10

За реални числа най-често използвания формата е Fw.d, където w е общата дължина на полето, включваща знака и десетичната точка, d - броя позиции след десетичната точка. Ако дробната част на променливата е с повече цифри от указаната в d стойност, то променливата се закръглява.

Задача1. Изпълнете кода. Променете кода гака че данните да се четат от файл, който трябва предварително да приготвите.

program test2

c tazi programa zarezhda 9 chisla ot klaviaturata v masiva

c x(9) i dava reaultata ot formulata v masiv y(9), koito izliza na

c ekrana i se zapisva vyv fail

real x(9),y(9)

parameter(a=2.75,b=0.5,c=-1.25)

integer i

write(*,*) 'Vavedete 9 chisla'

read(*,*) x

open(2,file='result.txt')

do 10 i=1,9

y(i)=a*exp(b*x(i)+c*x(i)**2)+x(i)**2

write(2,'(F5.2,F10.4)')x(i), y(i)

write(*,'(F5.2,F10.4)') x(i),y(i)

10		continue

close(2)

pause

stop

end

Задача2. Напишете програма, която да изчислява реда:

Сравнете резултата с точното значение и изведете грешката на екрана.